## Slide 2: Inhalt
Steganographie
  Grundlagen der Audioverarbeitung
  Verstecken von Informationen in Audio-Dateien
Anwendung von steganographischen Verfahren
  Wasserzeichen
Zusammenfassung und Ausblick

## Slide 3: Audio-Grundlagen
Amplitude
  Größe der Vibration
  Bestimmt wie laut der Ton ist
Frequenz
  Geschwindigkeit der Vibration
  Bestimmt die Tonhöhe
  Gemessen in Hertz
  1 Hz = 1 Zyklus / Sekunde

## Slide 4: Audio-Abtasten
Kurve wird in gleichbleibenden Abständen abgetastet
Bei zu geringer Abtastfrequenz kommt es zu einer falschen Interpolation

## Slide 5: Audio-Abtasten
Nyquist Theorem  Abtastfrequenz muss mindestens doppelt so groß sein, wie die zugrundeliegende Frequenz
Notes: Sampling Rate von 44.1kHz
16 Bit Tiefe

## Slide 6: LSB Methode
Frames bestehen aus einer 16 Bit Zahl
Diese repräsentiert die Amplitude
Bits der binärkodierten Nachricht werden die n letzten Bits des Frames geschrieben
Original
Manipuliert
Notes: Hier letzten 8 Bits ersetzt
ab 4 Bits schon wahrnehmbar

## Slide 7: Wasserzeichen
genauer: digitales Wasserzeichen
meist nicht-wahrnehmbare Markierung eines Mediums
  festgelegtes Verfahren für die Implementierung und für das Auslesen eines Wasserzeichens
Nachweis für Authentizität
Aufteilung in sichtbare und nicht-sichtbare Wasserzeichen

## Slide 8: Eigenschaften von Wasserzeichen
Wahrnehmbarkeit
  Grad der Veränderung des Originals
Robustheit
  Anfälligkeit für Bildbearbeitungsalgorithmen oder andere Versuche das Wasserzeichen zu entfernen
Kapazität
  Menge der Informationen die in einem Medium versteckt werden kann

## Slide 9: Algorithmen: Patchwork-Verfahren
Paare von kleinen Bildteilstücken (Patches) werden aufgehellt oder abgedunkelt
Mit statistischen Methoden kann das Wasserzeichen überprüft werden
Problem: Wasserzeichen lässt sich leicht entfernen, bspw. über einen Weichzeichner oder ähnliche Bildbearbeitungen
Verfahren ist nicht sehr robust!

## Slide 10: Algorithmen: Frequenzraum-Verfahren
Umwandlung des Originals in den Frequenzraum über Diskrete-Cosinus-Transformation
Mehrere Möglichkeiten ein Wasserzeichen einzubetten:
  niedrigen Frequenzbereich
  mittleren Frequenzbereich
  hohen Frequenzbereich
Verfahren ist robust gegen viele Bildbearbeitungsoperationen
  Transformationen
  Kompressionen / Komprimierung
  Rauschen

## Slide 11: Ausblick
Thema des nächsten Seminars:
  Steganalyse
    Analyse von Bildern mit versteckten Informationen
    Verwendung der LSB-Methodik erkennen
    statistische bzw. stochastische Verfahren

## Slide 12: Fragen oder Anmerkungen?

## Slide 13: Quellen
http://www.howmusicworks.org/103/Sound-and-Music/Amplitude-and-Frequency